## Slide 1
<number>
Thiết kế mạng Metro Ethernet
Vietnam Posts and Telecommunications Corp.
Giảng viên: Hồ Trọng Đạt
Đơn vị: Tổ NGN – Ban Viễn thông
Email: datht@vnpt.com.vn
Mobile: 0912011610

## Slide 2
<number>
Nội dung bài giảng
Định cỡ mạng Metro Ethernet
Thiết kế dịch vụ trong MEN

## Slide 3
<number>
Định cỡ mạng Metro Ethernet

## Slide 4
Xây dựng cấu trúc mạng MAN và triển khai mạng truy nhập quang, chuẩn bị tốt hạ tầng để sẵn sàng cung cấp các dịch vụ băng rộng, dịch vụ tốc độ cao.
Dung lượng mạng MAN được xây dựng để đáp ứng nhu cầu dự báo phát triển các dịch vụ: Internet, truyền số liệu, dịch vụ băng rộng và dịch vụ thoại (trên cơ sở thiết bị MSAN trang bị mới) tới hết năm 2008.
Cấu trúc mạng MAN và truy nhập quang giai đoạn 2007 - 2008 tại mỗi tỉnh, thành gồm các phần sau:
Mạng MAN Ethernet, làm chức năng thu gom lưu lượng của các thiết bị mạng truy nhập (MSAN/IP-DSLAM), lưu lượng các khách hàng kết nối trực tiếp vào mạng MAN để chuyển tải lưu lượng trong nội tỉnh, đồng thời kết nối lên mạng trục IP/MPLS NGN của VNPT để chuyển lưu lượng đi liên tỉnh, đi quốc tế.
Hệ thống mạng cáp quang truy nhập, được sử dụng để kết nối các thiết bị mạng MAN và cung cấp cáp quang truy nhập đến các building, khu công nghiệp, khu chế xuất, các khách hàng lớn.
ĐỊNH HƯỚNG CHUNG MẠNG MAN-E

## Slide 5
Cấu hình mẫu mạng MAN
CES: Carrier Ethernet Switch

## Slide 6
Tham số đầu vào tính kích cỡ mạng MAN
Core
P-Router
BRAS
DSLAM
ADSL2+
ADSL2+
90%
10%
Ethernet
ADSL2+
VDSL2
Access
PE-Router
tại tỉnh
G.SHDSL
MAN
Node 1
0.3%/ 0.5%
5%
(của ADSL2+)
50%
(của VDSL2)
% của tổng số
ADSL2+ ports
Internet 20% 100 /200 kbit/s
Internet 80% 2 Mbit/s
Internet 70% 2 Mbit/s
VPN 70% 1 Mbit/s
Internet 70% 2 Mbit/s
VPN 70% 5 Mbit/s
VoD 10% 2 Mbit/s
Multicast 100 ch. 2 Mbit/s
Residential User
Business User
Business User
Business User
VoD User
IPTV User
Dịch vụ
%
tỷ lệ kết
nối chiếm
băng thông
Băng thông
trên một
kết nối
Voice MGW
80% G.711 @ 128 kbit/s per ch.
20% G.729 @ 39 kbit/s per ch.
Tỷ lệ kết nối đồng thời 15%
Business User
VPN 70% 640 kbit/s
ADSL2+
1%
Internet 20% 100/200 kbit/s
VPN 70% 1 Mbit/s
Small
Business User
90%
10%
G.SHDSL
% của tổng số SHDSL2 ports
VoD 10% 2 Mbit/s
VoD User
xxx

## Slide 7: Số liệu đầu vào
Các thông số số lượng: POTS port, ADSL 2+ port, SHDSL port, VDSL2 và Ethernet port là tổng số lượng port tương ứng kết nối đến một thiết bị CES.
Số liệu POTS port tại bảng dự báo là số lượng thuê bao POTS tương ứng sẽ được triển khai trên các thiết bị MSAN.
Số liệu Ethernet port của CES tại bảng dự báo bao gồm: số lượng thuê bao sử dụng kết nối Ethernet, 2 port kết nối cho mỗi MSAN kết nối vào CES đó, các port kết nối CES với các thiết bị CES khác.

## Slide 8: Lưu lượng thoại
Các chỉ số
Số lượng kết nối đồng thời: CC = 10%
Số % thuê bao sử dụng dịch vụ thoại codec G.711: a1 = 80%
Số % thuê bao sử dụng dịch vụ thoại codec G.729: a2 = 20%
Dung lượng băng thông dùng cho dịch vụ thoại với codec là G.711 (64kbps)
A1 = a1 x POTS port x CC x 126 (kbps)
Dung lượng băng thông dùng cho dịch vụ thoại với codec là G.729 (8kbps)
A2 = a2 x POTS port x % CC x 39 (kbps)
Tổng dung lượng thoại:
A = A1 + A2 = [CC x (a1 x 126 + a2 x 39) / 1024 ] x POTS (Mbps)
Core
P-Router
Note 1
Voice MGW
80% G.711 @ 126 kbit/s per ch.
20% G.729 @ 39 kbit/s per ch.
Tỷ lệ kết nối đồng thời 10%

## Slide 9: Tính lưu lượng Internet
Các chỉ số
  Sử dụng kết nối ADSL 2+ và SHDSL
    Đối với khách hàng Residential
      Số lượng kết nối đồng thời chiếm băng thông truy nhập Internet: CC1 = 20%
      Tỷ lệ thuê bao là Residential: URr = 90%
      Băng thông trung bình cho truy nhập: bw1 = 100 (Kbps)
      Riêng đối với các đơn vị: BĐ HNI, Tp. HCM, HPG, CTO, ĐNG tính: bw1 = 200 (Kbps)
    B1’= CC1 x URr x bw1/1024 x (ADSL 2+ port + SHDSL port)

## Slide 10: Tính lưu lượng Internet (tt)
  - Sử dụng kết nối ADSL 2+ và SHDSL
    Đối với khách hàng Bussiness
      Số lượng kết nối đồng thời chiếm băng thông truy nhập Internet: CC2 = 70%
      Tỷ lệ thuê bao là Business: URb = 10%
      Băng thông trung bình cho truy nhập: bw2 = 2048 (Kbps)
    B2’ = CC2 x URb x bw2/1024 x (ADSL 2+ port + SHDSL port)

## Slide 11: Tính lưu lượng Internet (tt)
  B1= B1’+B2’ = (b1+b2) x DSL port (Mbps)
  Trong đó: b1 = CC1 x URr x bw1/1024 ; b2 = CC2 x URb x bw2/1024 và DSL port= ADSL 2+ port + SHDSL port
Core
P-Router
BRAS
DSLAM
ADSL2+
ADSL2+
90%
10%
Provincial
PE-Router
G.SHDSL
% của tổng số
ADSL2+ ports
Internet 20% 100 /200 kbit/s
Internet 80% 2 Mbit/s
Internet 70% 2 Mbit/s
VPN 70% 1 Mbit/s
Residential User
Business User
Business User
Dịch vụ
%
tỷ lệ kết
nối chiếm
băng thông
Băng thông
trên một
kết nối
Business User
VPN 70% 640 kbit/s
ADSL2+
1%
Internet 20% 100/200 kbit/s
VPN 70% 1 Mbit/s
Small
Business User
90%
10%
G.SHDSL
% của tổng số SHDSL2 ports
MAN

## Slide 12: Lưu lượng Internet
  Sử dụng kết nối Ethernet
    Số lượng kết nối đồng thời chiếm băng thông truy nhập Internet: CC3 = 80%
    Băng thông trung bình cho truy nhập: bw3 = 2048 (Kbps)
  B3 = CC3 x bw3/1024 x Ethernet port = b3 x Ethernet port (Mbps)
  Trong đó : b3= CC3 x bw3/1024
Core
P-Router
BRAS
Ethernet
Provincial
PE-Router
MAN
Note 1
0.3%/ 0.5%
Internet 70% 2 Mbit/s
Business User
Dịch vụ
%
tỷ lệ kết
nối chiếm
băng thông
Băng thông
trên một
kết nối

## Slide 13: Lưu lượng Internet
  Sử dụng kết nối VDSL2:
    Số lượng kết nối đồng thời chiếm băng thông truy nhập Internet: CC4 = 80%
    Băng thông trung bình cho truy nhập: bw4 = 2048 (Kbps)
  B4 = CC4 x bw4/1024 x VDSL2 port = b4 x VDSL2 port (Mbps)

## Slide 14: Lưu lượng Internet
Tổng băng thông dịch vụ Internet:
B= B1 +B3 + B4 (Mbps)
Core
P-Router
BRAS
DSLAM
ADSL2+
ADSL2+
90%
10%
Provincial
PE-Router
G.SHDSL
% của tổng số
ADSL2+ ports
Internet 20% 100 /200 kbit/s
Internet 80% 2 Mbit/s
Internet 70% 2 Mbit/s
VPN 70% 1 Mbit/s
Residential User
Business User
Business User
Dịch vụ
%
tỷ lệ kết
nối chiếm
băng thông
Băng thông
trên một
kết nối
Business User
VPN 70% 640 kbit/s
ADSL2+
1%
Internet 20% 100/200 kbit/s
VPN 70% 1 Mbit/s
Small
Business User
90%
10%
G.SHDSL
% của tổng số SHDSL2 ports
MAN
Ethernet
0.3%/ 0.5%
Internet 70% 2 Mbit/s
Business User

## Slide 15: Lưu lượng dịch vụ VPN
Các chỉ số:
  Sử dụng kết nối ADSL 2+:
    Băng thông trung bình cho dịch vụ ADSL2+ VPN: cw1= 640 (Kbps)
    Tỷ lệ thuê bao ADSL2+ sử dụng dịch vụ VPN: URa= 1%
    Tỷ lệ chiếm băng thông đồng thời là 70%
  C1= cw1/1024 x URa x ADSL 2+ port x 70% = c1 x ADSL 2+ port x 70%
Core
P-Router
Provincial
PE-Router
MAN
Note 1
% của tổng số
ADSL2+ ports
Dịch vụ
%
tỷ lệ kết
nối chiếm
băng thông
Băng thông
trên một
kết nối
Business User
VPN 70% 640 kbit/s
ADSL2+
1%

## Slide 16: Lưu lượng dịch vụ VPN
  Sử dụng kết nối SHDSL:
    Băng thông trung bình cho dịch vụ SHDSL VPN:
    cw2= 1024 (Kbps)
    Tỷ lệ chiếm băng thông đồng thời là 70%
  C2= c2 x SHDSL port x 70%
  Trong đó : c2= cw2/1024
DSLAM
G.SHDSL
MAN
Note 1
VPN 70% 1 Mbit/s
Business User
Dịch vụ
%
tỷ lệ kết
nối chiếm
băng thông
Băng thông
trên một
kết nối
Small
Business User
90%
10%
G.SHDSL
VPN 70% 1 Mbit/s
% của tổng số SHDSL2 ports
Core
P-Router
BRAS
Provincial
PE-Router

## Slide 17: Lưu lượng dịch vụ VPN
  Sử dụng kết nối Ethernet:
    Băng thông trung bình cho dịch vụ Ethernet VPN: cw3= 5 (Mbps)
    Tỷ lệ chiếm băng thông đồng thời là 70%
  C3= c3 x Ethernet port x 70%
  Trong đó: c3= cw3
Core
P-Router
Ethernet
Provincial
PE-Router
MAN
Note 1
0.3%/ 0.5%
VPN 70% 5 Mbit/s
Business User
Dịch vụ
%
tỷ lệ kết
nối chiếm
băng thông
Băng thông
trên một
kết nối

## Slide 18: Lưu lượng dịch vụ VPN
  Sử dụng kết nối VDSL2:
    Băng thông trung bình cho dịch vụ VDSL2 VPN: cw4=2(Mbps)
  C4= c4 x VDSL2 port
  Trong đó: c4= cw4

## Slide 19: Lưu lượng dịch vụ VPN
Như vậy tổng băng thông dịch vụ VPN
C= C1 + C2 + C3 + C4 (Mbps)
Core
P-Router
Provincial
PE-Router
MAN
Note 1
% của tổng số
ADSL2+ ports
Dịch vụ
%
tỷ lệ kết
nối chiếm
băng thông
Băng thông
trên một
kết nối
Business User
VPN 70% 640 kbit/s
ADSL2+
1%
G.SHDSL
VPN 70% 1 Mbit/s
Business User
Small
Business User
90%
10%
G.SHDSL
VPN 70% 1 Mbit/s
% của tổng số SHDSL2 ports
Ethernet
0.3%/ 0.5%
VPN 70% 5 Mbit/s
Business User

## Slide 20: Lưu lượng dịch vụ VoD
Các chỉ số:
  Sử dụng kết nối ADSL 2+:
    Số % thuê bao sử dụng dịch vụ VoD: Su1=5%
    Băng thông trung bình cho dịch vụ VoD: dw1=2048(kbps)
    % thuê bao chiếm băng thông: URv1= 10%
  D1= Su1 x dw1/1024 x URv1 x ADSL 2+ port = d1 x ADSL 2+ port
  Trong đó : d1 = Su1 x dw1/1024 x URv1
Core
P-Router
BRAS
Provincial
PE-Router
MAN
5%
(của ADSL2+)
VoD 10% 2 Mbit/s
VoD User
Dịch vụ
%
tỷ lệ kết
nối chiếm
băng thông
Băng thông
trên một
kết nối
ADSL2+

## Slide 21: Lưu lượng dịch vụ VoD
  Sử dụng kết nối VDSL2 :
    Số % thuê bao sử dụng dịch vụ VoD: Su2 = 50%
    Băng thông trung bình cho dịch vụ VoD: dw2=2048(Kbps)
    % thuê bao chiếm băng thông: URv2= 10%
  D2= Su2 x dw2/1024 x URv2 x VDSL2 port = d2 x VDSL 2 port
  Trong đó : d2 = Su2 x dw2/1024 x URv2
Core
P-Router
BRAS
VDSL2
Provincial
PE-Router
MAN
Note 1
50%
(của VDSL2)
Dịch vụ
%
tỷ lệ kết
nối chiếm
băng thông
Băng thông
trên một
kết nối
VoD 10% 2 Mbit/s
VoD User

## Slide 22: Lưu lượng dịch vụ VoD
Tổng băng thông sử dụng dịch vụ VoD
D= D1 + D2 (Mbps)
Core
P-Router
BRAS
Provincial
PE-Router
MAN
5%
(của ADSL2+)
VoD 10% 2 Mbit/s
VoD User
Dịch vụ
%
tỷ lệ kết
nối chiếm
băng thông
Băng thông
trên một
kết nối
ADSL2+
VDSL2
50%
(của VDSL2)
VoD 10% 2 Mbit/s
VoD User

## Slide 23: Lưu lượng dịch vụ IP/TV
Các chỉ số:
  Tổng kênh của dịch vụ IP/TV: Ch= 100
  Băng thông trung bình cho 1 kênh: ew1=2048(Kbps)
Băng thông sử dụng dịch vụ IP/TV
  E= ew1/1024 x Ch (Mbps)
Core
P-Router
Access
Provincial
PE-Router
MAN
Multicast 100 ch. 2 Mbit/s
IPTV User
Dịch vụ
%
tỷ lệ kết
nối chiếm
băng thông
Băng thông
trên một
kết nối
xxx

## Slide 24: Tổng dung lượng thuê bao trên 1 CES
CS = (A + B + C + D + E) (Mbps)

## Slide 25: Tổng băng thông của một Ring Access
R = ∑ CSi
  Trong đó: CSi là dung lượng các node thuộc cùng một Ring Access (Không kể node Core)
Yêu cầu băng thông thực tế của một Ring Access:
  RT= R x 100/70 (Mbps)
Yêu cầu băng thông thực tế của một Node Core:
  RTNodeCore= CS (NodeCore) x 100/70

## Slide 26: Băng thông yêu cầu tại Ring core
RC = ∑ RTj – (Toàn bộ Phần lưu lượng của NodeCore đấu nối lên NGN trục và Toàn bộ Phần lưu lượng Internet của Ring Access chứa node core đó)
Trong đó RTj bao gồm cả các ring Access và các Node Core

## Slide 27: Yêu cầu về khả năng chuyển mạch của thiết bị Carrier Ethernet Switch
Đối với Node Core:
  Node Core mà có kết nối trực tiếp lên mạng NGN trục:
    S = ∑ RTj x 6
    F = S/(8*64)
  Node Core không có kết nối trực tiếp lên mạng NGN trục:
    S = RC x 6
    F = S/(8*64)
  Các Node không thuộc Core:
    S = RT * 6
    F = S/(8*64)
Dung lượng kết nối liên tỉnh: 20% lưu lượng thoại và VPN và toàn bộ lưu lượng còn lại.

## Slide 28
<number>
Nội dung bài giảng
Thiết kế dịch vụ trong MEN

## Slide 29
<number>
Kiến trúc mạng ALL IP
VN2 Backbone
Internet Gateway
VPN
VPN
VPN
ME
VPN
DIA
VN2 Core
Large ME
BRAS
BRAS

## Slide 30
<number>
Mục tiêu
Simplified
&Consistent
Metro Network
Service Oriented
Zero Touch
In-Dependent
Truyền tải có QoS
Ứng dụng QOE
Công nghệ ALL IP
Đáp ứng nhiều dạng dịch vụ
Cấu hình đơn giản
Giảm thiểu chi phí vận hành/quản trị
Các vùng mạng độc lập với CORE
Các vùng mạng độc lập với nhau

## Slide 31
<number>
Danh mục dịch vụ
Dịch vụ | Yêu cầu (SLA) | 
HSI | Bandwidth, Throughput | Truyền tải dữ liệu Tập trung tại lớp 2
Data | Bandwidth, Delay, Jitter, Reliability | 
Backhaul | Bandwidth, Delay, Jitter, Reliability | 
BTV | Instant Channel Change, No Pixilation, Pic in Pic, HDTV | Dịch vụ ứng dụng Lớp 3 trở lên
VOD | Instant Interaction, shift TV, PVR, Video Share. | 
VoIP | Voice Quality, Call wait, call forward, Roaming number ,Speed Dialing , Voice Mail,3-way Calling etc | 
LTE/P2P | Any to any connectivity, Application Awareness | 

## Slide 32: Các khái niệm
<number>
PE-AGG
UPE
SR
VSI1
L3VPN for VoIP/VoD & enterprise L3VPN
L2VPN for enterprise L2VPN
L2VPN Access Point
L3VPN Access Point
PW
Traffic
PE-AGG
HSI service
BTV
VoIP
VoD
Enterprise L3VPN
Enterprise L2VPN
UPE
MANE sử dụng để truyển tải dịch vụ & cung cấp VPN L2 nội tỉnh
Kết cuối hầu hết dịch vụ tại biên của VN2

## Slide 33
<number>
Thiết kế dịch vụ MANE
Định tuyến IS-IS
Thiết kế MPLS
Thiết kế truyền tải dịch vụ HSI
Thiết kế truyền tải dịch vụ VPN
Thiết kế truyền tải VoIP
Thiết kế IP Multicast
Kết nối liên mạng
Quản lý mạng MANE

## Slide 34: Định tuyến trong toàn mạng
<number>
UPE
UPE
UPE
UPE
UPE
Level-1 Area 30
Level-1 Area 20
Level-1 Area 10
MAN A
MAN B
MAN C
ISIS Level-1
PE-AGG
PE-AGG
SR
SR
ISIS Level-1-2
ISIS Neighbor
ISIS Backbone
ISIS Level-1 peer
ISIS Level-2 peer
ISIS Level-1-2
SR
SR
PE-AGG
Only Level-1 route here
ISIS Level-1-2 Peer
Notes: <number>

## Slide 35: Thiết kế phân miền MPLS
Mỗi miền MANE là một miền MPLS độc lập.
Báo hiệu sử dụng trong mạng là LDP.

## Slide 36: Thiết kế MPLS-TE
<number>
VNPT IP/MPLS
Backbone
PE-AGG
UPE
BRAS
SR
PE-AGG
Metro Access
TE Tunnel
TE hot-standby Active LSP
TE hot-standby Backup LSP
BFD for LSP is deployed for fast detection
All the TE tunnel interface create in Main board
TE hot-standby deployed to protect the tunnel
Metro Access
UPE
Với những tỉnh chỉ có 1 PE (SR) thì việc bảo vệ node-failed sẽ không thực hiện được cho PE.

## Slide 37: Truyền tải HSI sử dụng VLL (2 BRAS)
<number>
Metro Core
BRAS
VNPT IP/MPLS
Backbone
DSLAM
HSI
VOIP
IPTV
HG
PE-AGG
UPE
BRAS
DSLAM
HSI
VOIP
IPTV
HG
Kết nối từ DSLAM đến UPE có thể là dot1Q hoặc Q-in-Q.
Tại UPE tạo các VSI cho mỗi một DSLAM, đóng gói dot1q hoặc Q-in-Q tạo các VLL để truyền tải lưu lượng từ DSLAM đến BRAS.
Các VLL được bảo vệ bằng TE, Backup VLL.
Mỗi một DSLAM phải chọn một BRAS làm BRAS chính và 1 BRAS làm dự phòng.
Nếu kết nối lên BRAS chính bị lỗi thì khách hàng sẽ kết nối lại qua BRAS dự phòng.
Metro Access
PW over TE,
TE hot-standby to protect TE tunnel
L2VPN Access Point
PW
Primary VLL PW
Backup VLL PW

## Slide 38: Truyền tải HSI sử dụng VLL (1 BRAS)
<number>
PE-AGG
UPE
L2VPN Access Point
PW
UPE
VLL
VLL
VC-id:201
VLAN tag: 31
VC-id:101
VLAN tag: 31
VLL
VLL
PE-AGG
BRAS
HSI
VLL Backup

## Slide 39: Mô hình cho kết cuối HSI qua CPE, DSLAM
<number>
NAT:
WAN ip 80.58.29.225
80.58.29.225<-> 192.168.2.2
MANE
VLL
PC
VLL based ，transport services VLAN to BRAS
IP-Dslam
PVC 8/32 for HSI
Home Lan
IP network
Static IP
198.168.2.1/24
dynamic ip
198.168.2.2/24
DHCP：
PC apply a private IP launched by DHCP at HG LAN intf, Default GW routed to HG LAN.
HG
PPPOEOE
PVC8/32
PPPoE over QinQ over VLL tunnel;
HSI stacking S-VLAN1000+, Inner C-Vlan 2001~2500 for 500 users
QinQ stacking,:
outer Q identify the DSLAM+ HSI, inner Q identify/ separate the subscriber
VLL Bearing PPPoE,
VLL over TE enabled
BRAS
VN2
Enable PPPOE, initiate session with BRAS, receive allocated IP 80.58.29.225
Enable NAT to PC upstream traffic
NAT: 80.58.29.225<-> 192.168.2.2
Public ip provide by VNPT
Private IP defined by customer
Notes: <number>

## Slide 40: VPN L2 P2P (Nội tỉnh & Liên tỉnh)
Sử dụng cơ chế Ethernet over MPLS – VLL – draft Martini.
Khi kết nối liên tỉnh, tạo một VLL tại VN2 và kết nối VLAN giữa 2 miền MPLS.

## Slide 41: VPN L2 MP-2-MP (Nội tỉnh & Liên tỉnh)
Tại nội tỉnh, tạo H-VPLS (draft Martini) cung cấp E-LAN.
Khi kết nối liên tỉnh, sử dụng các VLL (E-LINE) để kết nối các E-LAN với nhau.
Việc học MAC chỉ giới hạn tại MANE-CORE (PE-AGG).

## Slide 42: Dịch vụ VPN L3
<number>
PE-AGG
UPE
SR
SR
UPE
Metro Access
VSI1
VPLS
VRFA
CE-PE
MP-BGP
PE-PE
PE-AGG
VRFA
PE-CE
L3VPN
VSI2
Tại MANE tỉnh, tạo VLL hoặc H-VPLS(dự phòng) kết nối đến PE.
Trên các PE tạo VRRP (2 router hoặc 2 VRF nếu trên 1 PE) làm default-gateway cho khách hàng.
Sử dụng MPLS-TE để dự phòng..
Có thể sử dụng BFD để phát hiện link-failed giữa các VRF (PE).
E-VRRP
E-VRRP
SR
SR
L2VPN Access Point
L3VPN Access Point
PW
Sub Interface Link
Traffic
Nếu là 2 PE, cần có MAC learning tại VPLS để có thể kết nối được đến gateway tại PE.
VLL here.

## Slide 43
<number>
VoIP
Mỗi tỉnh/thành phố có riêng 1 VPNL2/VPNL3 cho VoIP.
Tạo riêng một VPN L3 truyền tải VoIP trong IPCORE.
Trước mắt áp dụng cho VoIP qua MSAN.
SBC
VoIP
Layer 2
VPN
UPE
IP
QinQ
QinQ
H-VPLS
QinQ
SBC
VoIP
Layer 3
VPN
UPE
IP
QinQ
H-VPLS
QinQ
VoIP
Layer 3
VPN
HSI
VPN
IPTV
VoIP

## Slide 44
<number>
Metro Core
VNPT IP/MPLS
Backbone
PE-AGG
SR
PE-AGG
Multicast Traffic
Thiết kế truyền tải dịch vụ IPTV
Metro Access
UPE
UPE
UPE
PIM SM enabled interface
BTV Servers
Multicast source
IPTV
DSLAM
IGMP Request
Các kênh phổ biến sẽ được cấu hình IGMP static join để rút ngắn thời gian chuyển kênh.
Các kênh kém phổ biến hơn sẽ có IGMP querry gửi lên trên. Khi đến PE sẽ có lưu lượng trả về.
Cấu hình PIM-SSM trên các PE-AGG & UPE
Thực hiện PIM trên 2 đường uplink để dự phòng.
Cấu hìnhIGMP version 3
Cấu hình IGMP mapping 2 - 3
Sử dụng IP Multicast, không qua các MPLS TE để giảm thiểu băng thông bị chiếm.
Thực hiện PIM-SSM trên mọi PE & P.
Cấu hình IGMP Join static từ các PE đến VHO cho tất cả các kênh (200). Trên PE luôn có toàn bộ lưu lượng của IPTV.

## Slide 45
<number>
Mô hình kết cuối cho IPTV

## Slide 46: Mô hình kết cuối cho Triple-play service
<number>
DSLAM
HG
HSI S-VLAN 1000+: HSI PVC 8/32 PPPOE;
Inner vlan 2001~2500 for 500 users
MCAST VLAN 180
Manage VLAN 3999
VLAN-IF3999
172.24.192.x/22
IGMP Snooping/ Proxy
NAT: 80.58.29.225<-> 192.168.2.2
MANE
PC
STB
Truyền tải qua mạng MANE bằng các VLL/H-VPLS
IP-Dslam
PVC 8/32 for HSI
PVC 8/35 for Video
Home LAN
WAN IP 80.58.29.225
LAN IP 192.168.x.x/24
DHCP obtained from HG or static configured,
GW is HG
IPOA: 10.19.4.2/29
DHCP obtained from SR,
GW is DSLAM ,DSLAM do L3 forwarding
BRAS
SR
Bridge
Static configured:
GW IP for STB :
VLAN-IF 2:10.19.4.1/29
DSLAM do L3 forwarding
VOD VLAN 200+
Video PVC 8/35 IPOA,
Public ip provide by VNPT
Private IP defined by customer
Notes: <number>

## Slide 47: Kết nối liên mạng
VN2 Backbone
VN2 MPLS
MAN
Layer 2
MAN MPLS
MAN
MAN MPLS
MAN
MAN MPLS
Layer 3

## Slide 48: Quản lý dịch vụ và mạng
Quản trị hệ thống theo mô hình FCAPS.
Hệ thống NMS đặt tập trung tại VTN.
Các VNPT tỉnh sử dụng NMS Client truy cập qua hạ tầng MANE, VN2 để thực hiện quản trị (inbound).

## Slide 49
<number>
Hỏi & Trả lời